MINI PS 12

- hmotnost 8kg
- maximální tlak 3,3 bar
- průtok 150l/min
- objem motoru 42,7cm3
- výtlačné a sací hrdlo D25
- sací hloubka 8m
- výtlačná výška 35m
- velikost nádrže 1,2l
- rozměry 50x32x43cm

Návod k použití:

- pohonné hmoty
natural 95 – na 1l přimíchat 20-25ml oleje

- startování:
1. zalít čerpadlo
2. 4x promáčknout membránu k nasátí benzínu
3. páčku sitiče nastavit do horní pozice
4. 4x potáhnout za startovací šňůru
5. zapnout páčku vypínače na na přístrojové desce na pozici ON
6. páčku sitiče nastavit do spodní pozice
7. potáhnout startovací šňůrou k nastartování
8. nechte 2min běhat na volnoběh k zahřátí motoru
9. přidáním plynu do maximální pozice si čerpadlo po několika sekundách nasaje vodu z nádrže
10. po dokončení cvičení vypusťte vodu z čerpadla spodním vypouštěcím šroubem

Jiné informace:
- čerpadlo si rychleji nasaje vodu když zavodníte savice D25 2x 1m
- maximální počet 3m hadic D25 se doporučujeme 5ks